## Slide 1: Wprowadzenie do Zephyr OS
Adrian Wójcik-Mróz

## Slide 2: Czym jest Zephyr?
Otwartoźródłowy system operacyjny czasu rzeczywistego
Stanowi konkurencje dla VxWorks, RT-Thread, NuttX
Rozwijany przez Fundację Linux
Przeznaczony głównie na mikrokontrolery
Przeznaczony dla systemów wbudowanych z ograniczonymi zasobami

## Slide 3: Czym jest Zephyr?
Udostępnia odpowiednio skonfigurowane wersje systemów dla wielu pytek developerskich różnych producentów: https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/index.html#
Oferuje dużą ilość bibliotek: sterowniki urządzeń, stosy sieciowe, sterowniki graficzne: https://docs.zephyrproject.org/latest/samples/drivers/drivers.html
Zephyr jest dystrybuowany na licencji Apache 2.0, co oznacza, że jest darmowy i można go swobodnie modyfikować i używać.

## Slide 4: Licencja Apache 2.0
Wymagania dotyczące licencji Apache 2.0 :
Zachowanie Informacji o Prawach Autorskich
Zachowanie Informacji o Licencji
Oświadczenie o Zmianach
Notes: Musisz zachować informacje o prawach autorskich w plikach źródłowych. Oznacza to, że wszelkie istniejące noty o prawach autorskich muszą pozostać nienaruszone.
Musisz dołączyć kopię licencji Apache 2.0 do każdego dystrybuowanego egzemplarza oprogramowania.
Jeśli zmieniasz pliki źródłowe, musisz zaznaczyć, że zostały zmienione. To pomaga w identyfikacji, które części kodu zostały zmodyfikowane przez użytkowników.

## Slide 5: Jakie są zalety i wyzwania Zephyr OS
Zalety
Lekkość i wydajność
Modularność
Wsparcie dla różnych architektur
Zaawansowane Funkcje Sieciowe
Bezpieczeństwo
Wyzwania:
Złożoność konfiguracji
Dokumentacja
Notes: 1. Zephyr to system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS), który jest zoptymalizowany pod kątem niskiego zużycia pamięci i mocy, co czyni go idealnym dla urządzeń o ograniczonych zasobach.
2. System oferuje elastyczną architekturę, która pozwala na łatwe dodawanie lub usuwanie funkcji, co umożliwia dostosowanie go do różnych zastosowań.
3. Zephyr obsługuje wiele platform sprzętowych i architektur, co sprawia, że jest wszechstronny i może być używany w różnorodnych projektach.
4. Zephyr oferuje wsparcie dla różnych protokołów sieciowych, w tym IPv4, IPv6, Bluetooth, Wi-Fi i innych, co umożliwia łatwą komunikację między urządzeniami.
5. Zephyr zawiera wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak kontrola dostępu i zarządzanie pamięcią, co zwiększa bezpieczeństwo aplikacji działających na tym systemie.
1.Dostosowywanie Zephyr do specyficznych potrzeb projektu może wymagać zaawansowanej wiedzy, co może być wyzwaniem dla mniej doświadczonych programistów.
2. Chociaż dokumentacja Zephyr jest coraz lepsza, niektórzy użytkownicy mogą napotkać trudności w znalezieniu wystarczających informacji na temat zaawansowanych funkcji lub problemów.

## Slide 6: Mechanizmy RTOS w Zephyr
Zarządzanie zadaniami (wątkami)
Synchronizacja wątków
Komunikacja między zadaniami
Zarządzanie pamięcią
Obsługa przerwań
Zarządzanie energią
Bezpieczeństwo
Notes: Zephyr OS oferuje mechanizmy do tworzenia, usuwania i zarządzania zadaniami (wątkami). Wątki mogą być priorytetyzowane, co pozwala na kontrolowanie kolejności ich wykonywania.
System zapewnia różne mechanizmy synchronizacji, takie jak semafory, muteksy i bariery, które pomagają w koordynacji działań między wątkami.
Zephyr OS oferuje kolejki wiadomości i mechanizmy publikacji/subskrypcji, które umożliwiają wymianę danych między różnymi częściami aplikacji.
System obsługuje dynamiczne przydzielanie pamięci oraz mechanizmy ochrony pamięci, co jest kluczowe dla stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.
Zephyr OS pozwala na definiowanie i obsługę przerwań sprzętowych, co jest istotne dla aplikacji czasu rzeczywistego.
System oferuje mechanizmy zarządzania energią, które pomagają w optymalizacji zużycia energii przez urządzenie, co jest szczególnie ważne w aplikacjach IoT
System zawiera mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak kontrola dostępu i szyfrowanie danych, które pomagają chronić aplikacje przed nieautoryzowanym dostępem.

## Slide 7: Historia systemu Zephyr
1993 –Virtuoso RTOS opracowany przez Eonic System
2001 – Eonic System zostaje przejęty przez Wind River
2015 – Ukazuje się Open Source Virtuoso pod nazwą „Rocket”
2016 – Linux Fundation ogłasza projekt Zephyr oparty na systemie Rocket
2024 – Wychodzi wercja v4.0 systemu Zephyr ( partnerzy: https://zephyrproject.org/project-members/)
Notes: Virtuoso RTOS (Real-Time Operating System) został opracowany przez firmę Eonic Systems, a jego początki sięgają lat 90. XX wieku. Był to jeden z pierwszych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, który został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach wbudowanych. W 2001 roku firma Wind River Systems nabyła belgijską firmę programistyczną Eonic Systems, dewelopera Virtuoso.
W listopadzie 2015 roku Wind River Systems zmienił nazwę systemu operacyjnego na Rocket, udostępnił go jako open-source i bez opłat licencyjnych. W porównaniu do innego systemu RTOS firmy Wind River, VxWorks, Rocket miał znacznie mniejsze potrzeby pamięciowe, co czyniło go szczególnie odpowiednim dla czujników i urządzeń wbudowanych o jednofunkcyjnym zastosowaniu. Rocket mógł zmieścić się w zaledwie 4 KB pamięci, podczas gdy VxWorks potrzebował 200 KB lub więcej.
W lutym 2016 roku Rocket stał się hostowanym projektem współpracy Fundacji Linux pod nazwą Zephyr. Wind River Systems przekazał jądro Rocket do Zephyr, ale nadal dostarczał Rocket swoim klientom, pobierając opłaty za usługi w chmurze. W rezultacie Rocket stał się "w zasadzie komercyjną wersją Zephyr".

## Slide 8: Jak zacząć przygodę z Zephyr?
1. Lokalne zainstalowanie systemu Zephyr : https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/getting_started/index.html
Zephyr OS: https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr Jest to kod źródłowy który zostanie zbudowany i połączony z aplikacją utworzoną dla systemu Zephyr
Zephyr SDK: https://github.com/zephyrproject-rtos/sdk-ng Zawiera narzędzia oraz toolchainy potrzebne do zbudowania aplikacji
2. Wykorzystanie Dockera oraz pobranie obrazu dla Dockera z systemem Zephyr:
https://github.com/ShawnHymel/introduction-to-zephyr
Notes: Wskazać C:\Program Files\7-Zip

## Slide 9: Konfiguracja Visual Studio Code
Rozszerzenie, które warto zainstalować:
C/C++ for Visual Studio Code
CMake Tools
nRF DeviceTree
Hex Editor

## Slide 10: Narzędzie WEST
Narzędzie do zarządzania projektami i budowania. Zaprojektowane tak aby ułatwić pracę z projektami Zephyr.
Zarządzanie wieloma repozytoriami
Manifesty
Automatyzacja procesu budowania
Rozszerzalność
Integracja z Git
https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/index.html
Notes: 1 Zarządzanie wieloma repozytoriami: West pozwala na zarządzanie projektami, które składają się z wielu repozytoriów. Dzięki temu można łatwo pobierać, aktualizować i synchronizować wszystkie potrzebne komponenty projektu.
2. Manifesty: West wykorzystuje manifesty (pliki YAML), które określają strukturę projektu, jego zależności oraz wersje komponentów. Manifesty są kluczowe dla automatyzacji procesu konfiguracji projektu.
3.Automatyzacja procesu budowania: West integruje się z narzędziami budowania, takimi jak CMake, aby zautomatyzować proces kompilacji projektu. Dzięki temu można łatwo skonfigurować i zbudować projekt Zephyr z poziomu linii poleceń.
4.Rozszerzalność: West jest zaprojektowany jako narzędzie rozszerzalne, co oznacza, że można dodawać własne polecenia i rozszerzenia, aby dostosować jego funkcjonalność do specyficznych potrzeb projektu.
5.Integracja z Git: West integruje się z systemem kontroli wersji Git, co pozwala na efektywne zarządzanie wersjami kodu, tworzenie gałęzi, zatwierdzanie zmian i inne operacje związane z kontrolą wersji

## Slide 11: Przestrzeń robocza - workspace
Obszar roboczy po wykonaniu wszystkich operacji opisanych w przodowniku wprowadzającym wygląda następująco:

## Slide 12: Repozytorium manifestu
Manifest definiuje strukturę projektu, jego komponenty i zależności
  Wersja
  Domyśle ustawienia
  Zdalne repozytoria
  Projekty
  Self
Workspace zawiera dokładnie jedno repozytorium manifestu
Lokalizacja manifestu jest skonfigurowana w lokalnym pliku w folderze .west
Można skonfigurować WEST tak aby używał dowolnego repozytorium GIT jak repozytorium manifestu
Standardowo repozytorium manifestu jest repozytorium z Zephyr,
Notes: Wersja manifestu: Określa wersję specyfikacji manifestu. Pomaga to w zapewnieniu kompatybilności między różnymi wersjami west.
Domyślne ustawienia: Sekcja defaults określa domyślne wartości dla różnych parametrów, takich jak zdalne repozytorium, które mogą być używane przez projekty.
Zdalne repozytoria: Sekcja remotes definiuje zdalne repozytoria, z których będą pobierane komponenty projektu. Każde zdalne repozytorium ma nazwę i bazowy URL.
Projekty: Sekcja projects zawiera listę projektów, które są częścią głównego projektu. Dla każdego projektu określa się nazwę, ścieżkę do repozytorium, wersję (lub gałąź/tag) oraz opcjonalnie zdalne repozytorium
Self: Sekcja self określa ścieżkę do głównego projektu, który zawiera manifest. Jest to używane przez west do identyfikacji głównego katalogu projektu

## Slide 13: Topologia Workspace
T1: Topologia gwiazdy - Zephyr jako repozytorium manifestu: Repozytorium Zephyr pełni rolę centralnego repozytorium i określa swoje moduły (projekty zewnętrzne) w pliku west.yml
T2: Topologia gwiazdy - aplikacja jako repozytorium manifestu: Repozytorium zawierające aplikację Zephyr pełni rolę centralnego repozytorium i wskazuje inne projekty potrzebne do jej zbudowania w pliku west.yml.
T3: Topologia lasu - wolnostojące repozytorium manifestów Repozytorium manifestu nie zawiera kodu źródłowego Zephyra i określa listę projektów znajdujących się na tym samym poziomie
https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/workspaces.html

## Slide 14: Przykładowe aplikację
Zephyr OS wyposażony jest w dużą ilość przykładowych aplikacji: https://docs.zephyrproject.org/latest/samples/index.html
Aby zbudować wybraną prykładową aplikccję musimy wejśc do katalogu zephyr
Następnie wywyołujemy kamende „west build” w następujący sposób: west build -b esp32s3_devkitc/esp32s3/procpu samples/hello_world
https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html#configuration-options

## Slide 15: Załadowanie przykładowego programu
Aby załadować kod do ESP32S Devkit C będziemy potrzebować sterownik do portu szeregowego: https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
Przydatne będą także dwa narzędzia pythona: esptool==4.8.1 pyserial==3.5 (można też wykorzystac Putty lub TeraTerm)
Wgrywamy nasz kod funkcja „west flash”
Działanie naszego kodu możemy obejrzeć korzystając z pyserial następujący sposób: python -m serial.tools.miniterm "COM9" 115200 --exit-char=32
Notes: Załaduj Hello Word

## Slide 16: Pierwsza aplikacja w Zephyr OS
Kiedy tworzymy nową aplikację musimy utworzyć co najmniej trzy pliki:
prj.conf - Plik konfiguracyjny Zephyr OS, który określa opcje konfiguracyjne dla projektu.
CMakeLists.txt -ten plik jest używany przez CMake do konfiguracji procesu budowania. Powinien zawierać podstawowe informacje o projekcie i jego zależnościach.
main.c - Główny plik źródłowy aplikacji, który zawiera funkcję main() i logikę aplikacji.
Notes: Przykład 01

## Slide 17: Co powinien zawierać CmakeList.txt
Minimalna wymagana wersja Cmake cmake_minimum_required(VERSION 3.20.0)
Znalezienie pakietu Zephyr find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
Nazwa projektu project(my_application)
Dodanie źródeł aplikacj target_sources(app PRIVATE src/main.c)
https://cmake.org/cmake/help/v3.20/
Notes: Przykład 01

## Slide 18: Plik prj.conf
Plik prj.conf w Zephyr OS jest kluczowym elementem konfiguracji projektu. Służy do definiowania opcji konfiguracyjnych, które wpływają na sposób działania systemu operacyjnego oraz aplikacji
Konfiguracja Opcji Systemowych
Zarządzanie Zasobami
Dostosowywanie Bibliotek
Zarządzanie Logowaniem
Ustawienia Specyficzne dla Płytki
west build -b esp32s3_devkitc/esp32s3/procpu –t menuconfig
west build -b esp32s3_devkitc/esp32s3/procpu –t guiconfig
https://docs.zephyrproject.org/latest/build/kconfig/menuconfig.html
https://docs.zephyrproject.org/latest/services/index.html
Notes: Pokazać na przykładzie 02

## Slide 19: Pliki *.conf
Można stworzyć wiele różnych plików *.conf, aby testować różne koniuracje sterowników. Należy umieścić je w folderze „boards”. Wówczas komendę budowania projektu wywołuje się z dodatkowym parametrem: west build – b esp32s3/esp32s3/procpu -- -DEXTRA_CONF_FILE=boards/file.conf
Wówczas plik prj.conf także zostanie uwzględniony a file.conf będzie dodawał dodatkową konfiguracje
Jeśli natomiast nazwiemy ten plik tak samo jak plik *.dts płytki, którą programujemy i umieścimy w folderze boards, zostanie on automatycznie dodany przy kompilacji projektu dla tej konkretnej płytki: esp32s3_devkitc_procpu.conf
Notes: Przykład 03

## Slide 20: DeviceTree
Jest to hierarchiczna struktura danych, która służy do opisywania sprzętu.
Zephyr OS wykorzystuje DeviceTree dwojako:
  Do zapewniania początkowej konfiguracji sprzętu
  Do przypisania do sprzętu konkretnych sterowników
  https://docs.zephyrproject.org/latest/build/dts/index.html#devicetree-guide

## Slide 21: *.overlay file
Używany do modyfikacji lub rozszerzenia konfiguracji DeviceTree dla specyficznej aplikacji. Jest to sposób na dodanie lub nadpisanie węzłów i właściwości w głównym pliku DeviceTree. Pozwala na:
Dostosowanie Konfiguracji Sprzętu
Zapewnia modularność
Gwarantuje bezpieczeństwo
Aby zbudować projekt z zastosowaniem wybranego pliku myfile.overlay należy dodać następujący parametr:
west build –b esp32s3_devkitc/esp32s3/procpu -- -DDTC_OVERLAY_FILE=myfile.overlay

## Slide 22: *.overlay file
Można także dodać plik .overlay w wewnątrz pliku CMakeLists.txt
  cmake_minimum_required(VERSION 3.20.0) set(DTC_OVERLAY_FILE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/board/myfile.overlay) find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE}) project(projektname) target_sources(app PRIVATE src/main.c)
Najwygodniej plik *.overlay nazwać tak samo jak nazwa płytki, w naszym przypadku „esp32s3_devkitc_procpu.overlay” i umieścić w folderze „boards”. Wówczas zostanie on automatycznie dodany podczas kompilacji, jeśli kompilacja będzie dotyczyć tej płytki
Notes: Przykład 04

## Slide 23: *.overlay file
Na czym bazować:
Dokumentacja https://docs.zephyrproject.org/latest/build/dts/howtos.html
Na istniejących już plikach *.dts dostępnych w katalogu Zephyr
Warto także zajrzeć do plików *.dsti, które definiują wspólne elementy konfiguracji dla wielu płytek
Pliki *.yaml definiujące powiązania Devicetree
Notes: Analiza konfiguracji wyjścia dla diody LED lub dla przycisku

## Slide 24: Najistotniejsze linki i katalogi w Zephyr
Dokumentacja Zephyr https://docs.zephyrproject.org/latest/index.html
Dokumentacja API https://docs.zephyrproject.org/latest/doxygen/html/index.html
Katalog zephyr\boards – pliki DeviceTree dla wspieranych płytek
Katalog zephyr\samples – przykładowe aplikację, szczególnie warto zajrzeć do: zephyr\samples\drivers – przykłdy wykorzystania różnych driverów
Katalog zephyr\dts\bindings – pliki YAML, przydatne do tworzenie DeviceTree
Katalog zephyr\iclude\zephyr\dt-bindings – pliki nagłówkowe wykorzystywane do tworzenia DeviceTree
Chat GPT 